| Урок №5 | Лабораторная работа"Сборка электрической цепи карманного фонарика. Измерение силы тока на различных участках электрической цепи." |
| --- | --- |

- Проблема

### Как измерить силу тока, идущего через лампочку? по проводу? через ключ?

- Обсуждаем проблему.

### "Профессора" 8а предложили и обсудили два варианта

| Вариант 1 | Вариант 2 |
| --- | --- |
| Неправильный вариант: "Ток разделится и амперметр покажет не то, что пойдет через лампочку" | Правильный вариант: "Ток пройдет через лампочку и амперметр. Он покажет нужную нам силу тока." |

- Проблема

### Будут ли отличаться показания амперметра, если включить его до лампочки и после лампочки?

"Профессора" 8а предложили два варианта:

  - до лампочки сила тока больше, чем после нее.

  - сила тока будет одинакова до и после лампочки.

Эту проблему решали экспериментально.

- Вывод после измерений

## Сила тока не всех участках электрической цепи карманного фонарика одинакова.

Вернуться